## Slide 1: SOC301 | ARM Programming
4. Basic C Programming

## Slide 2
1. Data Type
MCU / CPU 아키텍처별 C 기본 자료형의 크기 비교
기본 자료형 Data Type Size
데이터 타입 | 크기 (Byte) |  |  | 용도 | 설명
 | Atmega | ARM | AMD64 (x86) |  | 
char | 1 | 1 | 1 | 문자 1개 저장 (ASCII Code 기반) | 문자형
int | 2 | 4 | 4 | 시스템 기본 정수 연산 | 정수형
short | 2 | 2 | 2 | 소수점 없는 숫자 저장 | 정수형
long | 4 | 4 | 4 | 대용량 정수 데이터 처리 | 정수형
float | 4 | 4 | 4 | 정밀도가 낮은 실수 | 단정도 실수형
double | 4 | 8 | 8 | 높은 정밀도가 필요한 일반적인 실수 | 배정도 실수형
※ 자료형의 크기는 컴파일러와 OS에 따라 다를 수 있으므로 sizeof() 로 확인합니다. (예: 64비트 Linux/macOS에서 long은 8 Byte)
※ 크기를 고정해야 하는 레지스터·통신 데이터에는 <stdint.h>의 uint8_t, int16_t, uint32_t 등을 사용합니다.

## Slide 3
2. Operator (1)
예시 조건: int a = 10, b = 3;
산술 연산자 Arithmetic
연산자 | 의미 | 예시 | 결과
+ | 덧셈 | a + b | 13
- | 뺄셈 | a - b | 7
* | 곱셈 | a * b | 30
/ | 나눗셈 (몫) | a / b | 3
% | 나머지 | a % b | 1
비교 연산자 Relational
연산자 | 의미 | 예시 | 결과
== | 같다 | a == b | 0
!= | 같지 않다 | a != b | 1
> | 크다 | a > b | 1
< | 작다 | a < b | 0
>= | 크거나 같다 | a >= b | 1
<= | 작거나 같다 | a <= b | 0
논리 연산자 Logical
연산자 | 의미 | 예시 | 결과
&& | 논리 AND | (a>5) && (b>5) | 0
¦¦ | 논리 OR | (a>5) ¦¦ (b>5) | 1
! | 논리 NOT | !(a>5) | 0
※ 정수끼리의 나눗셈(/)은 소수점 이하를 버립니다. (10 / 3 = 3) / % 연산자는 정수형에만 사용할 수 있습니다.
※ 비교·논리 연산의 결과는 참이면 1, 거짓이면 0 (int)입니다. C에서는 0이 아닌 모든 값을 참으로 취급합니다.
※ &&, || 는 단락 평가(short-circuit): 왼쪽 결과만으로 답이 정해지면 오른쪽 식은 실행되지 않습니다.

## Slide 4
2. Operator (2)
예시 조건: 비트 → uint8_t a = 0x0C (0000 1100), b = 0x0A (0000 1010) | 복합 대입 → int a = 10 | 증감 → int a = 5
비트 연산자 Bitwise
연산자 | 의미 | 예시 | 결과
& | 비트 AND | a & b | 0x08 (1000)
¦ | 비트 OR | a ¦ b | 0x0E (1110)
^ | 비트 XOR | a ^ b | 0x06 (0110)
~ | 비트 NOT | ~a | 0xF3 (1111 0011)
<< | 왼쪽 시프트 | a << 1 | 0x18 (0001 1000)
>> | 오른쪽 시프트 | a >> 2 | 0x03 (0011)
※ 시프트: << 1 은 ×2, >> 1 은 ÷2 와 같은 효과
※ ~a 는 int로 승격되어 계산되며, uint8_t 변수에 저장하면 0xF3
복합 대입 연산자 Assignment
연산자 | 예시 | 동일 표현 | 결과
= | a = 3 | a = 3 | 3
+= | a += 3 | a = a + 3 | 13
-= | a -= 3 | a = a - 3 | 7
*= | a *= 3 | a = a * 3 | 30
/= | a /= 3 | a = a / 3 | 3
%= | a %= 3 | a = a % 3 | 1
&= | a &= 3 | a = a & 3 | 2
¦= | a ¦= 3 | a = a ¦ 3 | 11
^= | a ^= 3 | a = a ^ 3 | 9
<<= | a <<= 1 | a = a << 1 | 20
>>= | a >>= 1 | a = a >> 1 | 5
증감 연산자 Increment / Decrement
연산자 | 의미 | 예시 | 결과
++a | 전위 증가 | b = ++a; | a=6, b=6
a++ | 후위 증가 | b = a++; | a=6, b=5
--a | 전위 감소 | b = --a; | a=4, b=4
a-- | 후위 감소 | b = a--; | a=4, b=5
※ 전위(++a): 먼저 증가시킨 뒤 값을 사용
※ 후위(a++): 현재 값을 먼저 사용한 뒤 증가
※ 레지스터 제어 예: REG |= (1<<n) 설정, REG &= ~(1<<n) 클리어, REG ^= (1<<n) 토글

## Slide 5
3. Control Statement (1)
if 문: 조건식의 결과(참 / 거짓)에 따라 실행할 문장을 선택하는 분기문입니다. C에서는 0이면 거짓, 0이 아닌 값이면 참입니다.
if 조건이 참일 때만 실행
조건식
참
문장 A
다음 문장
거짓
if (조건식) {
문장 A; // 참일 때 실행
}
다음 문장;
if – else 참 / 거짓 중 하나를 실행
조건식
참
거짓
문장 A
문장 B
다음 문장
if (조건식) {
문장 A; // 참일 때
} else {
문장 B; // 거짓일 때
}
if – else if – else 여러 조건을 차례로 검사
조건식1
참
문장 A
거짓
조건식2
참
문장 B
거짓
문장 C
다음 문장
if (조건식1) {
문장 A;
} else if (조건식2) {
문장 B;
} else {
문장 C; // 모두 거짓일 때
}
※ 실행할 문장이 한 줄이면 { } 를 생략할 수 있지만, 실수를 막기 위해 항상 { } 를 쓰는 것을 권장합니다. / if (a = 1) 처럼 == 대신 = 를 쓰는 실수에 주의!

## Slide 6
3. Control Statement (2)
switch – case 문: 식의 값과 일치하는 case 로 이동해 실행하는 다중 분기문입니다. 정수형(char, int, enum) 값 비교에 사용합니다.
switch – case 동작 흐름
switch (식)
값 == 1
case 값1
문장 1;
break;
값 == 2
case 값2
문장 2;
break;
그 외
default
문장 3;
다음 문장
※ break 를 만나면 switch 문을 빠져나갑니다.
※ break 가 없으면 다음 case 까지 이어서 실행됩니다. (fall-through)
※ default 는 일치하는 case 가 없을 때 실행되며 생략할 수 있습니다.
※ case 값은 중복되지 않는 정수 상수만 가능 (실수·문자열·변수 X)
문법 Syntax
switch (식) {
case 값1:
문장 1;
break;
case 값2:
문장 2;
break;
default:
문장 3;
}
예제 UART 명령으로 LED 제어
switch (cmd) {
case 'R': LED_Red_On(); break;
case 'G': LED_Green_On(); break;
default : LED_All_Off(); break;
}

## Slide 7
4. Array
배열(Array): 같은 자료형의 데이터 여러 개를 연속된 메모리에 순서대로 저장하고, 하나의 이름 + 번호(인덱스)로 접근하는 자료구조입니다.
변수 vs 배열 왜 배열을 쓸까?
① 변수 5개를 따로 선언 → 이름이 5개, 메모리 위치도 제각각
90
s1
85
s2
70
s3
100
s4
65
s5
같은 자료형을 하나로 묶기
② 배열 1개로 선언 → int score[5]; 이름 1개 + 번호로 구분
90
0
85
1
70
2
100
3
65
4
score
배열의 메모리 구조 int score[5] = {90, 85, 70, 100, 65};
메모리 주소
0x2000
90
score[0]
0x2004
85
score[1]
0x2008
70
score[2]
0x200C
100
score[3]
0x2010
65
score[4]
0x2014
?
score[5]
범위 초과 ✗
score
배열 이름
요소(element) 5개 × 4 Byte = 20 Byte (주소가 4씩 증가 → 연속된 메모리)
예) score[2] → 인덱스 2 = 세 번째 칸 = 70
사용 방법 자료형 배열이름[크기];
int score[5]; // 선언
int score[5] = {90, 85, 70, 100, 65}; // 선언 + 초기화
score[2] = 75; // 3번째 요소에 대입
for (int i = 0; i < 5; i++) { // 전체 요소 접근
sum += score[i];
}
꼭 기억할 점 Key Points
※ 인덱스는 0부터 시작 → 크기가 N이면 0 ~ N-1
※ 범위를 벗어난 접근(score[5])은 오류 없이 다른 메모리를 침범 → 버그 주의!
※ 모든 요소는 같은 자료형이며, 크기는 선언할 때 고정됩니다.
※ 요소 개수 = sizeof(score) / sizeof(score[0]) = 20 / 4 = 5

## Slide 8
5. Function
함수(Function): 특정 작업을 하는 코드 묶음에 이름을 붙인 것입니다. 입력(매개변수)을 받아 처리하고, 결과(반환값)를 돌려줍니다.
함수의 개념 입력 → 처리 → 출력
a = 3
b = 5
add()
a + b 계산
8
매개변수 (입력)
함수 몸체 (처리)
반환값 (출력)
※ 자판기처럼: 돈·버튼(입력) → 내부 동작(처리) → 음료(출력)
함수의 구조 정의 (Definition)
int
반환형
add
함수 이름
(int a, int b)
매개변수
← 머리 (Header)
{
return a + b;
}
← 몸체 (Body)
return: 결과를 돌려주고 종료
반환형과 같은 자료형이어야 함
함수 호출 흐름 Call & Return
int main(void)
{
int r;
r = add(3, 5);
}
int add(int a, int b)
{
return a + b;
}
호출하는 쪽 (Caller)
호출되는 함수 (Callee)
① 호출: 3, 5
② 반환: 8
꼭 기억할 점 Key Points
※ 같은 코드를 반복하지 않고 재사용 → 프로그램이 짧고 읽기 쉬워집니다.
※ 돌려줄 값이 없으면 void, 입력이 없으면 (void): void LED_On(void)
※ 사용하기 전에 선언(프로토타입)이 필요: int add(int a, int b);
※ 매개변수는 값이 복사되어 전달됩니다. (Call by Value)

## Slide 9
6. Bitwise Operator
비트 연산자: 정수를 2진수 비트 단위로 계산합니다. MCU 레지스터의 특정 비트를 켜고(Set)·끄고(Clear)·반전(Toggle)·확인할 때 사용합니다.
비트 논리 연산자 a = 0000 1100 (0x0C), b = 0000 1010 (0x0A)
연산자 | 이름 | 동작 규칙 | 예시 | 결과 | 주요 용도
& | 비트 AND | 둘 다 1일 때만 1 | a & b | 0000 1000 (0x08) | 비트 끄기 · 검사
¦ | 비트 OR | 하나라도 1이면 1 | a ¦ b | 0000 1110 (0x0E) | 비트 켜기 (Set)
^ | 비트 XOR | 서로 다르면 1 | a ^ b | 0000 0110 (0x06) | 비트 반전 (Toggle)
~ | 비트 NOT | 0 ↔ 1 반전 (단항) | ~a | 1111 0011 (0xF3) | 마스크: ~(1 << n)
비트 진리표 Truth Table
A | B | A&B | A¦B | A^B | ~A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
비트 이동(시프트) 연산자 a = 0000 1100 (0x0C)
연산자 | 이름 | 동작 규칙 | 예시 | 결과 | 주요 용도
<< | 왼쪽 시프트 | n칸 왼쪽 이동, 빈칸 0 | a << 1 | 0001 1000 (0x18) | ×2ⁿ, 1 << n
>> | 오른쪽 시프트 | n칸 오른쪽 이동, 빈칸 0 | a >> 2 | 0000 0011 (0x03) | ÷2ⁿ, 비트 추출
※ 레지스터 조작은 unsigned(uint8_t, uint32_t) 사용 — signed 음수의 >> 는 결과가 컴파일러마다 다름
※ 비트 연산자(&, |)와 논리 연산자(&&, ||)는 다릅니다: 비트 단위 계산 vs 참/거짓 판단
시프트 동작 a << 1
a
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
버려짐 ✕
0 채움
0x0C (12) << 1 = 0x18 (24) → 값이 2배

## Slide 10
7. Bit Manipulation (1)
다른 비트는 그대로 두고 n번 비트만 바꾸려면, 먼저 마스크(Mask) = (1 << n)을 만든 뒤 비트 연산을 합니다. 예) n = 3
① 비트 세트 Set: n번 비트를 1로 만들기
REG |= (1 << 3); // 3번 비트 = 1
7
6
5
4
3
2
1
0
비트 번호
1
0
1
0
0
1
0
1
REG 0xA5
0
0
0
0
1
0
0
0
| 1 << 3
1
0
1
0
1
1
0
1
= 0xAD
3번 비트만 0 → 1, 나머지는 그대로
※ OR 규칙: x | 1 = 1 (무조건 켜짐), x | 0 = x (그대로)
※ 마스크가 1인 자리만 켜지고 0인 자리는 변하지 않습니다.
※ 예) GPIOA->ODR |= (1 << 5); // PA5 핀 HIGH
② 비트 클리어 Clear: n번 비트를 0으로 만들기
REG &= ~(1 << 3); // 3번 비트 = 0
7
6
5
4
3
2
1
0
비트 번호
1
0
1
0
1
1
0
1
REG 0xAD
1
1
1
1
0
1
1
1
& ~(1 << 3)
1
0
1
0
0
1
0
1
= 0xA5
3번 비트만 1 → 0, 나머지는 그대로
※ 마스크 만들기: 1 << 3 = 0000 1000 → ~ → 1111 0111
※ AND 규칙: x & 0 = 0 (무조건 꺼짐), x & 1 = x (그대로)
※ ~ 를 빼먹으면 3번 비트만 남고 나머지가 모두 0이 되니 주의!

## Slide 11
7. Bit Manipulation (2)
앞 장에 이어서: 비트 반전(Toggle)과 비트 검사(Read). 원리는 같습니다 — 마스크 (1 << n)으로 원하는 비트만 골라냅니다. 예) n = 3
③ 비트 반전 Toggle: n번 비트를 뒤집기
REG ^= (1 << 3); // 3번 비트 반전
7
6
5
4
3
2
1
0
비트 번호
1
0
1
0
0
1
0
1
REG 0xA5
0
0
0
0
1
0
0
0
^ 1 << 3
1
0
1
0
1
1
0
1
= 0xAD
3번 비트만 0 → 1 (1이었다면 1 → 0)
※ XOR 규칙: x ^ 1 = 반전, x ^ 0 = x (그대로)
※ 같은 코드를 한 번 더 실행하면 원래 값(0xA5)으로 돌아옵니다.
※ 예) 주기적으로 실행하면 LED 깜빡이기 (Blink)
④ 비트 검사 / 읽기 Read: n번 비트가 1인지 확인
if (REG & (1 << 3)) { ... } // 3번 비트가 1이면
7
6
5
4
3
2
1
0
비트 번호
1
0
1
0
1
1
0
1
REG 0xAD
0
0
0
0
1
0
0
0
& 1 << 3
0
0
0
0
1
0
0
0
= 0x08
결과 0x08 ≠ 0 → 참 (3번 비트는 1)
※ AND로 원하는 비트만 남기고 나머지는 0으로 지웁니다.
※ 결과가 0이면 그 비트는 0, 0이 아니면 그 비트는 1
※ 0 또는 1 값으로 받기: bit = (REG >> 3) & 1;

## Slide 12
8. Bit Macro (1)
#define 매크로: 컴파일 전에 전처리기가 매크로 이름을 정의된 코드로 그대로 바꿔 넣습니다(치환). 자주 쓰는 비트 연산에 이름을 붙여 읽기 쉽게 만듭니다.
비트 매크로 정의 bit_macro.h (직접 정의)
#define BIT(n) (1U << (n))
#define BIT_SET(reg, n) ((reg) |= BIT(n))
#define BIT_CLEAR(reg, n) ((reg) &= ~BIT(n))
#define BIT_TOGGLE(reg, n) ((reg) ^= BIT(n))
#define BIT_IS_SET(reg, n) (((reg) & BIT(n)) != 0)
#define BIT_READ(reg, n) (((reg) >> (n)) & 1U)
사용 예제 처음 값 REG = 0xA5 (1010 0101)
BIT_SET(REG, 3); // 0xA5 → 0xAD (3번 비트 = 1)
BIT_CLEAR(REG, 3); // 0xAD → 0xA5 (3번 비트 = 0)
BIT_TOGGLE(REG, 3); // 0xA5 → 0xAD (3번 비트 반전)
if (BIT_IS_SET(REG, 3)) { } // 참 : 3번 비트가 1
x = BIT_READ(REG, 3); // x = 1
매크로 치환 과정 Preprocessor
BIT_SET(REG, 3);
① 전처리기가 치환
((REG) |= (1U << (3)));
② 컴파일 · 실행
REG : 0xA5 → 0xAD
함수 호출이 아니라 코드가 그대로 복사되어 들어갑니다.
작성 규칙 실수 방지
※ 매개변수와 전체 식을 ( )로 감싸기
※ 1 대신 1U → 31번 비트 시프트도 안전
※ #define 줄 끝에는 ; 를 붙이지 않기

## Slide 13
8. Bit Macro (2)
STM32 등 Cortex-M MCU는 제조사의 CMSIS 디바이스 헤더(stm32f4xx.h)에 비트 매크로가 정의되어 있습니다. (ARM-GCC 자체에는 없음)
CMSIS에 정의된 비트 매크로 #include "stm32f4xx.h"
매크로 | 정의 (stm32f4xx.h) | 의미 | 사용 예
SET_BIT | ((REG) ¦= (BIT)) | 비트 세트 | SET_BIT(GPIOA->ODR, GPIO_ODR_OD5)
CLEAR_BIT | ((REG) &= ~(BIT)) | 비트 클리어 | CLEAR_BIT(GPIOA->ODR, GPIO_ODR_OD5)
READ_BIT | ((REG) & (BIT)) | 비트 검사 (0 / 0이 아닌 값) | READ_BIT(GPIOA->IDR, GPIO_IDR_ID0)
CLEAR_REG | ((REG) = (0x0)) | 레지스터 전체를 0으로 | CLEAR_REG(TIM2->CNT)
WRITE_REG | ((REG) = (VAL)) | 레지스터에 값 쓰기 | WRITE_REG(GPIOA->ODR, 0x00FF)
READ_REG | ((REG)) | 레지스터 값 읽기 | x = READ_REG(GPIOA->IDR)
MODIFY_REG | WRITE_REG((REG), (((READ_REG(REG)) & (~(CLEARMASK))) ¦ (SETMASK))) | 지정 비트만 지우고 새 값 쓰기 | MODIFY_REG(REG, 0x0F, 0x05)
주의: BIT 인자는 '비트 번호'가 아니라 '마스크'
SET_BIT(GPIOA->ODR, (1U << 5)); // O : 5번 비트 세트
SET_BIT(GPIOA->ODR, 5); // X : 0101 → 0번·2번 비트가 세트됨!
다른 환경에서는?
※ AVR(avr-libc): _BV(bit) = (1 << (bit))
※ 예) PORTB |= _BV(PB5);
※ 표준 C에는 없으므로 필요하면 직접 정의 (앞 장)